## Slide 1: Воробьев Алексей
2015
Данные о спросе на транспортную инфраструктуру Московского региона

## Slide 2: Данные используемые для транспортного моделирования
Исходные данные
Размещение объектов, порождающих перемещения населения
Закономерности передвижений населения
Транспортная модель
Калибровочные данные
Объемы перевозок
Затраты на передвижения

## Slide 3: Исходные данные Распределение потокообразующих емкостей
Источник данных | Тип данных | Особенности
Статистические данные Росстата | Численность население, количество мест приложения труда | Охват не всех категорий населения Редкие обновления Разбиение по административно-территориальным образованиям
МосГорБТИ, Росреестр | Застройка, землепользование | Для пересчета площади в людей требуются дополнительные предположения Недоступность данных по некоторым территориям
ФНС, ПФ РФ | Места проживания и работы населения | Охват не всех категорий населения Редкие обновления
Сотовые операторы | Численность проживающего и занятого населения, использовании территории | Разбиение территории на небольшие зоны (500 на 500 метров) Низкая точность позиционирования абонентов Пока определяется только дом и работа

## Slide 4: ПРИМЕР ДАННЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ: ДАННЫЕ С ВЫСОКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Плотность населения
Октябрь 2015

## Slide 5: ПРИМЕР ДАННЫХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ: ДИСБАЛАНС ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОЧИХ МЕСТ
«Нормированная» зависимость
числа людей в районе от времени суток
Районы в центре
Районы вблизи МКАД
ЗАДАЧИ:
классифицировать районы на жилые и нежилые
построить метрику для оценки сбалансированности

## Slide 6: Исходные данные Закономерности передвижений населения
Источник данных | Тип данных | Особенности
Социологические опросы | Среднее число передвижений на человека, распределение по типам используемого транспорта, средние затраты | Высокая стоимость опросов Наличие труднопрогнозируемых систематических ошибок в зависимости от выбранного способа проведения опроса
Сотовые операторы | Число передвижений между парами районов | Пока не определяется вид транспорта при перемещении Пока нет разбиения абонентов по категориям Цели поездки: дом и работа

## Slide 7: Результаты телефонного опроса Распределение поездок по целям и по времени суток
Chart: Распределение поездок по целям в утренний час пик буднего дня
| Дом | Работа | Учеба | Покупки | Прочее | Всего
 | 229026.9616 | 2697027.6153 | 339288.2165 | 117516.6507 | 358150.9488
Chart: Распределение поездок по целям в вечерний час пик буднего дня
| Дом | Работа | Учеба | Покупки | Прочее | Всего
 | 2317014.5163 | 76467.2009 | 57476.4283 | 547253.9277 | 444360.4999
Chart: Количество поездок в будний день, по времени суток
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
 | 0.14298 | 0.066737 | 0.048727 | 0.027347 | 0.063128 | 0.20677 | 0.70078 | 2.3597 | 3.722 | 2.3138 | 1.8098 | 1.6388 | 1.7287 | 1.8786 | 1.712 | 1.7992 | 2.2673 | 2.9946 | 3.4391 | 2.6077 | 1.7358 | 1.119 | 0.67098 | 0.1587
Chart: Количество поездок в выходной день, по времени суток
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
 | 0.14877 | 0.082255 | 0.061565 | 0.027763 | 0.046317 | 0.10916 | 0.3781 | 0.87156 | 1.3595 | 1.4503 | 1.6623 | 2.3099 | 2.153 | 2.3607 | 2.2476 | 2.0735 | 1.9977 | 2.1081 | 1.9697 | 1.5926 | 1.2432 | 0.95837 | 0.6259 | 0.17599

## Slide 8: Результаты телефонного опроса Некоторые показатели в утренний час пик
Chart: 
| Общественный транспорт | Личный автотранспорт | Пешком
жители Москвы | 0.72302 | 0.20921 | 0.067765
жители Московской области | 0.55244 | 0.30475 | 0.14281
Распределение по видам транспорта
Примечание: на данном слайде
Под “Москвой” понимается территория города в старых границах (без ТиНАО)

## Slide 9: Калибровочные данные Объемы перевозок
Источник данных | Тип данных | Особенности
Натурные обследования | Пассажирские и транспортные потоки | Высокие трудозатраты Непредсказуемый результат
Видеокамеры | Пассажирские и транспортные потоки | Получение актуальных данных непрерывно Большое число видеокамер (вплоть до камеры на домофонах) Только в Москве Нужна автоматическая обработка видеоряда
Детекторы транспорта | Транспортные потоки | Получение актуальных данных Разбиение по полосам движения, длине ТС Достоверность результатов
Автоматические системы контроля проезда | Пассажиропотоки метрополитена, НГТ, пригородных электропоездов | Контроль проезда при входе Неполный охват остановочных пунктов Безбилетники

## Slide 10: Обследования транспортных потоков на основной улично-дорожной сети Москвы и Московской области
10
1) Натурные обследования транспортных потоков на улично-дорожной сети Москвы в старых границах
2) Натурные обследования транспортных потоков на улично-дорожной сети Москвы (ТиНАО)
3) Натурные обследования транспортных потоков на сети автомобильных дорог Московской области
65 сечений
Утренний час пик – 8:00-10:00
35 транспортных узлов
Утренний час пик – 7:30-9:30
36 транспортных узлов
Утренний час пик – 7:30-9:30
Интенсивность движения транспорта по направлениям
Состав транспортного потока
Доля грузового транспорта
Неравномерность по направлениям

## Slide 11: Визуальные натурные обследования въезда в город Москву на железной дороге в пригородно-городском сообщении в утренний час пик
Закуплены данные у «ИТС Консалтинг»
Обследовано 8 из 10 железнодорожных направлений
• Получены показатели:
- величины пассажиропотоков на въезде в город в утренние часы пик по каждому направлению,
- суммарный въезд в город Москву на железной дороге, определена его динамика по годам,
  - фактические размеры движения поездов, количество вагонов в составе, условия перевозок пассажиров и др.
Сравнение данных из разных источников показало неудовлетворительную сходимость значений въезда в город и высадки на вокзалах отдельных направлениях.
Для прогноза загрузки отдельных направлений, ТПУ и остановочных пунктов ж/д необходим регулярный мониторинг с проведением натурных обследований.

## Slide 12: Обследования загрузки станций и пересадочных узлов метрополитена
ГУП «Московский метрополитен»: Показатели по загрузке - почасовой учет пассажирских потоков (вход – Фактические; выход, пересадка – Расчетные), Технико-эксплуатационные показатели подвижного состава, линий
Сравнение полученных в ходе обследований данных с данными ГУП «Московский метрополитен» показало достаточно высокий уровень сходимости (в т.ч. по расчетным показателям - по выходу и пересадке).
Обследовано в утренний час пик 8:00-9:00:
- ЗАГРУЗКА ПО ВХОДУ-ВЫХОДУ – 3 СТАНЦИИ,
- ЗАГРУЗКА ПО ПЕРЕСАДКЕ МЕТРО-МЕТРО – 3 УЗЛА.
Выводы:
Данные по загрузке метрополитена, предоставляемые ГУП «Московский метрополитен», обладают высокой степенью достоверности.
Для актуализации полученных данных необходимо проведение натурных обследований на отдельных станциях и пересадочных узлах, пассажиропоток которых не стабилизировался.

## Slide 13: Обследования пассажиропотоков на наземном городском пассажирском транспорте Москвы
Натурные обследования пассажиропотоков
66 остановочных пунктов
Средний будний день недели
Утренний час пик – 8:00 – 9:00
Полученные данные:
Наполнение подвижного состава по маршрутам наземного городского пассажирского транспорта (пассажиропоток),
Данные по входам/выходам на остановочных пунктах,
Данные о времени, месте входа пассажира и типу билета,
Распределение пассажиропотока по видам транспорта,
Сезонная, суточная неравномерность перевозок,
Реальные скорости движения маршрутов.
Автоматизированные системы, установленные на подвижном составе
АСМПП – мониторинг пассажиропотоков
АСКП – контроль проезда и
GPS-трекеры
Выборочное обследование на остановочных пунктах
АСМПП – обследуется около 120 маршрутов в сутки.
Менее 7% маршрутов обследовано половину дней в 2014 году.
Сравнение данных обследований остановочных пунктов с данными АСМПП показало:
по входу/выходу различие в 20-50%,
по пассажиропотоку различие в 40%,
Такие результаты обусловлены спецификой технологии обследования АСМПП.

## Slide 14: Обследования пассажиропотоков на наземном городском пассажирском транспорте Москвы
Chart: 
| ТиНАО, 50км от центра города | ТиНАО, 40км от центра города | ТиНАО, 35км от центра города | ТиНАО, 30км от центра города | МКАД | МКАД-ТТК | ТТК-СК | Внутри СК
 | 18 | 25 | 19 | 30 | 24 | 10 | 0 | 0
Chart: 
| автобус | трамвай | троллейбус
 | 68 | 12.7 | 19.3
Chart: 
| полный | бесплатный | льготный
 | 50 | 44 | 6
Chart: Распределение количества валидаций различных типов билетов
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5
Платный | 0.0015084 | 0.00076563 | 0.00027849 | 4.4011e-05 | 1.7719e-05 | 1.5891e-05 | 1.348e-05 | 1.4092e-05 | 2.1278e-05 | 6.9289e-05 | 0.001014 | 0.003559 | 0.0069398 | 0.012113 | 0.018576 | 0.024278 | 0.026809 | 0.024833 | 0.019395 | 0.015643 | 0.012552 | 0.011413 | 0.010776 | 0.010877 | 0.011305 | 0.011487 | 0.011794 | 0.011772 | 0.011928 | 0.012341 | 0.012597 | 0.013385 | 0.014505 | 0.016092 | 0.01888 | 0.019133 | 0.022243 | 0.019317 | 0.0181 | 0.01501 | 0.013192 | 0.010587 | 0.0095355 | 0.0072181 | 0.0062965 | 0.0046103 | 0.0036173 | 0.0026129
Бесплатный | 0.00015317 | 7.8169e-05 | 2.6537e-05 | 3.7521e-06 | 1.1223e-06 | 9.3396e-07 | 9.8484e-07 | 9.1985e-07 | 1.087e-06 | 1.9375e-06 | 1.6072e-05 | 6.5348e-05 | 0.00016562 | 0.0003713 | 0.0011207 | 0.0030639 | 0.0036417 | 0.0023299 | 0.0016808 | 0.0015494 | 0.0014805 | 0.0012304 | 0.0011439 | 0.0013056 | 0.0015054 | 0.0016434 | 0.0016923 | 0.0019989 | 0.0023057 | 0.0028485 | 0.0027413 | 0.0027982 | 0.0027893 | 0.0026557 | 0.0024729 | 0.0022823 | 0.0022143 | 0.001961 | 0.0017823 | 0.0015348 | 0.0013405 | 0.0011228 | 0.0010154 | 0.00083777 | 0.0007208 | 0.00054918 | 0.00040304 | 0.00027898
Льготный | 0.00035327 | 0.00016977 | 6.3064e-05 | 1.3119e-05 | 5.812e-06 | 5.3543e-06 | 5.2241e-06 | 6.5747e-06 | 9.4496e-06 | 5.4985e-05 | 0.00092823 | 0.0026534 | 0.0048482 | 0.008131 | 0.011943 | 0.015074 | 0.015421 | 0.014446 | 0.012968 | 0.013062 | 0.013598 | 0.015039 | 0.016064 | 0.016834 | 0.017512 | 0.017721 | 0.017434 | 0.017067 | 0.0164 | 0.016486 | 0.016343 | 0.016644 | 0.016931 | 0.017086 | 0.017823 | 0.016597 | 0.015927 | 0.013257 | 0.011251 | 0.0089224 | 0.0074242 | 0.0055209 | 0.0043015 | 0.0031283 | 0.0023807 | 0.001668 | 0.0011306 | 0.00067191
Зависимость доли частных операторов на рынке транспортных услуг от расстояния до центра города, %
Chart: Распределение количества валидаций билетов в рабочие и выходные дни
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5
Выходной день | 0.0047291 | 0.0025837 | 0.00092357 | 0.00014226 | 5.8027e-05 | 4.8609e-05 | 5.1352e-05 | 4.7638e-05 | 5.062e-05 | 0.00010655 | 0.0008756 | 0.0033063 | 0.0072065 | 0.010565 | 0.013502 | 0.015492 | 0.019167 | 0.022029 | 0.024212 | 0.025329 | 0.025797 | 0.029847 | 0.033752 | 0.037874 | 0.040662 | 0.042167 | 0.043059 | 0.043816 | 0.042843 | 0.04111 | 0.039762 | 0.038554 | 0.037825 | 0.03714 | 0.036219 | 0.035462 | 0.034754 | 0.032862 | 0.030793 | 0.02744 | 0.024841 | 0.020843 | 0.018549 | 0.014976 | 0.01351 | 0.010041 | 0.007771 | 0.0052968
Рабочий день | 0.0018007 | 0.00088547 | 0.00031034 | 4.9312e-05 | 2.2412e-05 | 1.8355e-05 | 1.6831e-05 | 1.8828e-05 | 2.9198e-05 | 0.0001306 | 0.0020103 | 0.0064792 | 0.012398 | 0.021268 | 0.032479 | 0.044202 | 0.047746 | 0.042922 | 0.034761 | 0.030821 | 0.027872 | 0.027068 | 0.027315 | 0.02819 | 0.029232 | 0.029906 | 0.029949 | 0.02988 | 0.02984 | 0.030849 | 0.030969 | 0.032227 | 0.034027 | 0.036174 | 0.040149 | 0.038944 | 0.041832 | 0.035705 | 0.03193 | 0.025506 | 0.021735 | 0.016571 | 0.013933 | 0.010599 | 0.0087866 | 0.0063191 | 0.0046481 | 0.0030003
Количество проездов по типам и по видам транспорта (Мосгортранс)
Автоматизированные системы АСМПП и АСКП установлены только на маршрутах компании “Мосгортранс”
Данные системы АСМПП не полные и могут быть использованы не для всех маршрутов
Для получения полной информации о пассажиропотоках на остановочных пунктах необходимо проведение дополнительных натурных обследований

## Slide 15: Калибровочные данные Затраты на передвижения
Источник данных | Тип данных | Особенности
Социологические опросы | Средние затраты на передвижение | Для небольших районов высокая погрешность из-за невысокого числа респондентов
Сотовые операторы | Время в пути между парой районов | Пока не определяется вид транспорта при перемещении Низкая точность определения времени поездки
GPS- и ГЛОНАСС- треки | Скорость передвижения | Установлены на всем пассажирском транспорте Необходима привязка треков к дорогам
Яндекс.Пробки | Скорость передвижения | Не удалось договориться о сотрудничестве

## Slide 16: Результаты телефонного опроса Некоторые показатели в утренний час пик
Среднее время поездки на работу, мин.
Из Московской области в Москву: 79 мин.
Внутри Московской области: 28 мин.
Из Москвы в Московскую область: 56 мин.
Внутри Москвы: 43 мин.
Примечание: на данном слайде
Под “Москвой” понимается территория города в старых границах (без ТиНАО)
Среднее время поездки и для жителей Москвы и для жителей области одинаковое

## Slide 17: ПРИМЕР ИСПОЛЬОВАНИЯ ТРЕКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ: GPS-треки наземного пассажирского транспорта
ЗАДАЧА: анализ городской территории с точки зрения качества работы транспорта общего пользования (скорость движения, частота следования и т.д.)
КАК СТРОИЛАСЬ МЕТРИКА:
- набирается "выборка" треков, стартующих от остановок в утренние часы пик
- для каждого трека оценивается скорость
- средняя скорость района определяется по скоростям треков, начавшихся с остановок внутри этого района

## Slide 18: Пример комплексного анализа данных из разных источников: КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ НА МЕТРО
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРУЖЕННОСТИ
(по отправлению)
- усреднённая по возможным маршрутам заполненность вагона при отправлении с данной станции
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
заполненность в час пик на всех перегонах метро
матрица корреспонденций между станциями (сколько поездок совершается между каждой парой станций)
КАК СТРОИЛАСЬ МЕТРИКА:
строились кратчайшие маршруты от каждой станции до всех других станций
заполненность на маршруте = средняя заполненность перегонов, входящих в маршрут
коэффициент загруженности для станции = среднее взвешенное заполненностей маршрутов
  (с весами, равными доле поездок до конечной станции среди всех поездок из исходной)

## Slide 19: Пример комплексного анализа данных из разных источников : КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ НА МЕТРО
Зная области притяжения станций, можно
для каждого района найти распределение пассажиров по станциям входа
оценить комфортность для жителей района:
ОБЛАСТИ ПРИТЯЖЕНИЯ СТАНЦИЙ
Пример: Комсомольская
На рисунке показано, сколько человек из каждой ячейки вошло в метро на этой станции с 8 до 9 утра в будний день.

## Slide 20: Выводы Планы на будущее
Одного источника информации недостаточно – все источники данных не лишены недостатков;
Периодическое обновление информации по уже изученным источникам;
Дальнейший анализ полученных данных и совершенствование методов анализа;
Расширение источников информации;
По сотовым операторам: увеличение точности позиционирования абонентов, определение вида транспорта при передвижении, привязка трека абонента к графу транспортной сети, выделение целей поездок и т.д.
Спасибо за внимание!