## Slide 1
Экспресс-курс по цветовой вычислительной фотографии
Иннополис, 2025

## Slide 2: Цвет вокруг нас

## Slide 3: Цвет вокруг нас, но как?
Как снять на камеру в точности то, что мы видим своим глазом?
Как напечатать на принтере фото, которое мы сняли на камеру или мобильный телефон?
Как показать на мониторе ту же самую картинку?
Как показать ту же самую картинку на проекторе?
И самое главное: мы правда можем это делать?

## Slide 4: Где встретить выч. Фотографию?
HIGH QUALITY COLOR REPRODUCTION
We are selecting two main application scenario for modern computational color photography:
Allows to generate close-to-reality dataset for developing:
Color space transform
Debayering
Whole pipeline
Domain adaptation methods
HIGH QUALITY SPECTRAL MEASUREMENTS
Precise knowledge about spectra allows to solve next tasks:
Food diagnostics
Remote healthcare
Dye analysis for industrial purposes
…

## Slide 5: Вид современных конвейеров
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 6
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 7: Формирование изображения
Kylberg, Gustaf. Automatic virus identification using TEM: Image segmentation and texture analysis. Diss. Acta Universitatis Upsaliensis, 2014.
Размер сенсора очень маленький! Сколько размер одного пикселя?

## Slide 8: Формирование изображения
Kylberg, Gustaf. Automatic virus identification using TEM: Image segmentation and texture analysis. Diss. Acta Universitatis Upsaliensis, 2014.
Человеческий волос — 50 мкм
4.54 / 8000 = 0.5675 мкм

## Slide 9: Как измеряется R,G,B в камере?
Перед тем как свет попадает на фотодиод он проходит большой путь:
объектив камеры
микролинза (для чего?)
цветной фильтр, который ослабляет сигнал разных частях спектра по-разному
фотодиод!
В зависимости от фильтра мы получаем свой отклик

## Slide 10: Почему получилось вот это?

## Slide 11: Спектральные чувствительности
У каждого устройства свои функции спектральной чувствительности. Это зависит от производителя сенсора для конкретного устройства
Заметим, что:
нет идентичных
сложно измерять
они не такие же как
XYZ

## Slide 12: RAW изображения
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 13: Линейность изображения
Phuoc Heu Lee et. al — Single-Image HDR Reconstruction by Multi-Exposure Generation

## Slide 14: Так выглядят RAW изображения
Как правило все RAW изображения выглядят таким образом
И это нормально! Поскольку наши мониторы интерпретируют RGB значения так, как если бы они были в sRGB формате!
Все устройства визуализации ожидают, что цвет будет выражен через пространство стандартного наблюдателя CIE XYZ !

## Slide 15
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 16: Экспозиция
ISO (к-т усиления):
Сигнал усиливается при АЦП
Для контроля итоговой яркости
Shutter speed (время выдержки)
Определяет сколько времени копится сигнал
Баланс между числом фотонов и сложностью компенсации смаза
Aperture (р-р диафрагмы)
диаметр светового пучка

## Slide 17: Коррекция темнового тока
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark-frame_subtraction
Если снимать изображение при полной темноте, то значение в каждом пикселе должно быть нулевым
Это не так из-за:
кростолка между пикселями
это зависит от температуры сенсора
Это корректируют вычитанием темнового поля

## Slide 18: Коррекция темнового тока
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark-frame_subtraction

## Slide 19: Коррекция темнового тока

## Slide 20: Маскирование мёртвых/битых пикселей
Почти всегда матрица камеры содержит неработающие пиксели
Детекция таких пикселей происходит при калибровке чёрного тока на производстве, в результате вычисляется их маска
Плохие пиксели маскируются, они исправляются до формирования RAW картинки.
Если вы их видите -- они появились после

## Slide 21: Коррекция по белому полю
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 22
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 23: Байеровские паттерны
Фильтры KODAK
Fujifilm “EXR”
Fujifilm “X-Trans”
Самый распространенный паттерн

## Slide 24: Задача дебайеринга
Из-за использования Байеровского паттерна каждый пиксель содержит только одно значение.
Задача оценить все три значения в каждом пикселе
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 25: Базовые алгоритмы
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020
Линейная и ведомая (с сохранением границ) интерполяции

## Slide 26: Дебайеринг
Задача дебайеринга сложнее чем кажется:
  блики
  зашкалы
  шум
  размытие
У каждого производителя свои решения
Современные наилучшие решения нейросетевые
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 27
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 28: Баланс белого
Выполняется для двух целей:
имитация механизмов зрительной системы человека
часть алгоритма приведения изображения к интерфейсному цветовому пространству CIE XYZ
Баланс белого можно выставлять вручную, а можно делать автоматически (AWB — automatic white balance)
Автоматический баланс белого состоит из двух шагов:
оценка параметров освещения
коррекция изображения

## Slide 29: Баланс белого (ручная настройка)
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 30: Баланс белого (ручная настройка)
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 31: Автоматический баланс белого
Автоматический баланс белого состоит из двух шагов:
оценка параметров освещения
коррекция изображения
Цель этого шага — преобразовать изображение в сцене так, чтобы белый объект в сцене был белого цвета на изображении
Данная задача является непростой и некорректной: нужно предсказать цвет белого объекта в сцене (или параметров источников освещения), когда в сцене они могут не наблюдаются

## Slide 32
Оценка освещения
Задача — оценить цвет источника освещения в сцене (без учета его яркости)

## Slide 33: Алгоритм серого мира (Gray World)
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 34: Автоматический баланс белого
Zhang, Weidong, et al. "A survey of restoration and enhancement for underwater images." IEEE Access 7 (2019): 182259-182279.

## Slide 35
Оценка освещения
Большинство алгоритмов можно разделить на 3 группы:
предсказание одной точки белого (большинство)
предсказание освещения в каждой точке
предсказание распределения

## Slide 36: Flat grey patch: Orientation 1
Chromaticity plane
Let’s analyse gray patch color for different orientations!
We will observe that single WP problem statement is not physically plausible for this example.
Estimated white point

## Slide 37: Flat grey patch: Orientation 2
Chromaticity plane
Estimated white point
For the second orientation we have a new color of the patch, i.e. different ground truth!
And both are correct!

## Slide 38: Flat grey patch: Orientation 3
Chromaticity plane
Estimated white point
The smoother we rotate the patch the smoother WP estimation will change.

## Slide 39: Flat grey patch: Orientation 4
Estimated white point
Chromaticity plane
We will observe same behaviour for any scene with multiple illuminants.

## Slide 40: Single WP approach is not plausible
We might have infinite amount of GT per scene!
1
2
3
4
It is impossible to properly predict WP for random UNKNOWN patch orientation on the same input image.

## Slide 41: Illumination distribution approach is physically-plausible
1.
We should get rid of unpredictable patch orientation! And we know how!
2.
We must predict all WPs for image, i.e. predict the illumination distribution.
This is the problem we propose to solve!
1
2
3
4

## Slide 42: Illumination distribution approach is physically-plausible
1
2
3
4

## Slide 43: Visually plausible corrections
Illumination distribution allows to generate multiple visually plausible WP for image correction.
We also proved it via massive user studies (details in the paper)

## Slide 44: More plausible corrections

## Slide 45: More plausible corrections

## Slide 46: Современное состояние науки
Упомянутые классические алгоритмы — это только верхушка айсберга, хотя и по-прежнему встречаются во многих решениях и по сей день
Современные работы посвящены уже более общим постановкам задач или проблемам доменной адаптации
Большинство современных алгоритмов оценки освещения основаны на более сложных методах

## Slide 47
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 48: Преобразование цветовых координат
Преобразование цветовых координат — задача перехода из цветового пространства сенсора в цветовое пространство стандартного наблюдателя.
Она заведомо всегда некорректна! Ограничение Максвелла-Лютера-Айвса
Canon 350D
CIE XYZ

## Slide 49: Преобразование цветовых координат
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020
Большинство используемых преобразований цветовых координат описывается линейным преобразованием
Но одного линейного преобразования обычно не хватает!

## Slide 50: Преобразование цветовых координат
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 51: Преобразование цветовых координат
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 52: Общая постановка задачи: найти преобразование между цветовыми пространствами RGB камеры и CIE XYZ: Задача преобразование цветовых координат: формальная постановка Одним из подходов к решению этой задачи является метод конструирования признаков, таким образом задача может быть переписана в виде:
где
функции для конструирования признаков.

## Slide 53: Методология оценки качества моделей Для тестовых данных и оцененных данных выполняется преобразование в цветовое пространство CIE Lab, цветовое расстояние вычисляется согласно метрики CIEDE2000: На тестовых данных выполняется преобразование между цветовыми пространствами RGB и CIE XYZ: Для полученного вектора вычисляются статистики: среднее, среднеквадратичное отклонения, медиана, а также 95 процентиль. Также строятся гистограммы, которые позволяют графически исследовать распределения значений.

## Slide 54: Решение: линейная модель.
Линейная модель является простой, что позволяет получить аналитическое решение, точность преобразования является невысокой.
Линейная модель обеспечивает инвариантность при изменении интенсивности излучения
Конструирование признаков позволяет усложнить линейную модель и повысить точность преобразования.
Сконструированные признаки должны быть линейно независимы, рекомендуется, чтобы они обеспечивали инвариантность при изменении интенсивности излучения.
Notes: Текст того же размера, что

## Slide 55: Решение: polynomial признаки, линейная модель.
Общая формула:
Признаки позволяют увеличить точность преобразования.
Признаки не обеспечивают инвариантность при изменении интенсивности излучения.
Notes: отдельно признаки, добавить про точность, закончить неинвариантностью к изменению яркости

## Slide 56: Решение: root-polynomial признаки, линейная модель
Общая формула:
Признаки обеспечивают инвариантность при изменении интенсивности излучения.
Признаки позволяют увеличить точность преобразования.
Признаки линейно зависимые, поэтому некоторые из них требуется исключить.
При вычислении признаков используются трудоемкие операции, вычисление корня.
Notes: избавиться от таблицы, добавить точность, начать с инвариантности, закончить трудоёмкостью, что и ЕСТЬ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ МЫ РЕШАЕМ!!!

## Slide 57: Решение: scalable-rational признаки, линейная модель
Общая формула:
Признаки обеспечивают инвариантность при изменении интенсивности излучения.
Признаки позволяют увеличить точность преобразования.
Признаки линейно зависимые, поэтому некоторые из них требуется исключить.
При вычислении признаков используются элементарные операции.
Notes: избавить от таблицы, добавить модификацию с стабилицией эпсиолоном в знаменателе

## Slide 58: Численные результаты: чистые данные, метрика CIEDE2000:

## Slide 59: Численные результаты: случайный шум, метрика CIEDE2000

## Slide 60: Сравнение сложности вычислений признаков:

## Slide 61
Спектральный подход
Lin, Yi Tun, and Graham D. Finlayson. "Per-channel regularization for regression-based spectral reconstruction." CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2688. 2020.
Определяем спектр в конкретном пикселе
Определяем спектр источника освещения
Делим один спектр на другой
Формируем итоговое изображение
фон Криз в спектральной области

## Slide 62
Спектральный подход
Формальная запись
Как восстанавливать спектры?
Использовать нейросетевые методы спектральной реконструкции
Строить малопараметрические модели спектров

## Slide 63
Что такое хорошая спектральная модель?
Может описать любые цвета
Замкнута относительно сложения и вычитания
Позволяет умножать на константу
Что ещё?

## Slide 64
Зональная модель

## Slide 65
Зональная модель
Модель обладает хорошими свойствами:
Замкнута относительно умножения и сложения
Содержит Е
Легко вычисляется
По-существу это метод фон Криса для спектров
Недостаток: беднее, чем матрица

## Slide 66
Гауссовская модель
Модель обладает хорошими свойствами:
Замкнута относительно умножения
Содержит Е
Содержит узкие спектры
Имеет интерпретируемые параметры

## Slide 67
Гауссовская модель
A. D. Logvinenko, “Object-colour manifold,” Int. J. Comput. Vis. 101, 143–160 (2013)

## Slide 68
Модель фон Мизеса
Модель обладает хорошими свойствами:
Замкнута относительно умножения
Содержит Е
Содержит узкие спектры
Покрывает более равномерно цветовой треугольник
Имеет интерпретируемые параметры

## Slide 69
Модель фон Мизеса
Позволяет параметризовать все цвета в том числе для невыпуклых цветовых треугольников!

## Slide 70
Как оценивать точность
Формируем множество цветов под источником освещения и без него
Выполняем коррекцию одним из наших алгоритмов: CW, BSM, GSM, BSM.
Сравниваем угол между истинным значением и оценённым (почему угол?)

## Slide 71
Сравнение точности
Mean |  |  |  | 
 | Baseline | Channel-Wise | BSM | MSM
ALL | 2.86 | 2.41 | 1.23 | 1.09
CIE | 0.66 | 1.03 | 0.54 | 0.39
IITP | 4.84 | 3.14 | 1.77 | 1.50
PLANCK | 4.20 | 2.50 | 0.87 | 0.67
Median |  |  |  | 
 | Baseline | Channel-Wise | BSM | MSM
ALL | 1.24 | 1.40 | 0.66 | 0.50
CIE | 0.61 | 0.58 | 0.40 | 0.29
IITP | 3.06 | 2.35 | 0.96 | 0.76
PLANCK | 2.24 | 1.60 | 0.55 | 0.40

## Slide 72: Современное состояние науки
Задача преобразования цветовых координат очень интересна и важна, вокруг ведётся много интересных математических исследований:
как описать такое преобразование?
как бороться с метамерией сенсоров?
какая достижимая точность такого преобразования?
Интересно, что это одна из подзадач в которых нейросетевые алгоритмы показывают себя хуже, чем классические методы машинного обучения
Kucuk, A., et al. "Comparison of regression methods and neural networks for colour correction." (2022).

## Slide 73
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 75: Финальная цветокоррекция
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 76: Нелинейные преобразования
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020
3D LUT
Tone curve

## Slide 77: Нелинейные преобразования
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 78
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 79: Шумоподавление
Все сенсоры измеряют падающее излучение с шумом
  неидеальный сенсор
  ограниченное время съемки сигнала
  подвижность сцены
Большинство сенсоров используют автоматические алгоритмы шумоподавления
Как правило алгоритмы настраиваются отдельно для каждого ISO уровня

## Slide 80: Шумоподавление

## Slide 81: Шумоподавление
M. Brown — Understanding color and your camera. London Imaging Meeting. 2020

## Slide 82: Эволюция шумоподавления
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 83
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 84: Стандарт sRGB постепенно заменяется
Стандарт sRGB был введен ещё в 90х компанией Microsoft
Сейчас он уже является узким горлышком: малый цветовой охват
На смену ему приходит DCI-P3, от компании Apple (используется в продуктах Samsung, Huawei, …)
Они же перешли на контейнер и метод сжатия HEIC (выше эффективность сжатия), отходя от JPEG

## Slide 85
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 86: JPEG
Управляя параметрами сжатия можно влиять на баланс между размером и качеством
Параметры:
детализация цвета
число компонент DCT
размер префиксного дерева
и др
https://www.eetimes.com/baseline-jpeg-compression-juggles-image-quality-and-size/

## Slide 87: EXIF metadata
JPEG, DNG, CR2, HEIC,.. - это различные контейнеры у которых изображение - это одно из полей
Согласно Exchangeable image file format (EXIF), разработанного Japan Electronics and Information Technology Industries Association также там хранится:
дата и время
параметры съемки сцены (параметры экспозиции, состояние вспышки, рассчитанная точка белого и т.д.)
информация о выходном цветовом пространстве
информация о GPS
ещё много всего

## Slide 88
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour
IQA

## Slide 89: IQA history: from information to perception
time
Information maximization
Model-based perception
Data-based perception
MSE
PSNR
VMAF
Angular
PSIM
MS-SIM
SSIM
2-SSIM
CLIP-IQA
LPIPS
DISTS

## Slide 90: PSNR: MSE-based metrics for IQA
PSNR metrics:
are the most popular metrics for signal quality
minimize signal entropy
is one of the contributed metrics in all challenges for IQA
even now it is one of the most used metric in scope of CVPR NTIRE workshop

## Slide 91: SSIM: Paying attention to structure
MSE-based metric does not rely on structures but on L2 norm
SSIM analyse statistic for images such as mean, std and covariance
SSIM is based on structure illuminance and contrast (no colors)
SSIM is already a perceptual metric: it relies on our knowledge about HVS!

## Slide 92: Data-based perceptual metrics
Having LPIPS as an example we can see that in order to train a model we need data on perceptual judgement.
Nowadays these type of data is obtained through mean-opinion score (MOS) collection.
Zhang, Richard, et al. "The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric." CVPR. 2018.

## Slide 93: Interesting solution by Karen Egiazarian
Neural network architecture for a metric that correlates well with MOS
Computational results
Paper Full-Reference Quality Metric Based on Neural Network to Assess the Visual Quality of Remote Sensing Images
PSNR
SSIM
FSIM
PSNRHA
VSI
MDSI
WSNR
…

## Slide 94: Perceptual-based metric for image color artifacts

## Slide 95: Can we hack PSNR and SSIM at the same time?
Long story short: YES!
In fact currently there is no metrics for color differences accounting accepted by scientific community.
Still, they should be taken into account even for neural-free IQA methods.
Equal-value sphere for PSNR and SSIM
Source image
Amplified color noise
Same PSNR and SSIM

## Slide 96: First step: Egiazarian results reproduction
Metrics for image quality assessment | SROCC
PSNR | 0,639
SSIM | 0,637
FSIM | 0,801
PSNRHA | 0,819
VSI | 0,896
MDSI | 0,889
WSNR | 0,579
Correlation coefficients for classical metrics.
R(x), R(y) — rank functions of variables x, y
feature sets
for a sampling

## Slide 97: Noise per color channel
The same noise applied separately to different color channels
Noise only in the green channel
Noise only in the blue channel

## Slide 98: Noise model
To generate the noise,
Gaussian noise is multiplied
by a coefficient, specific for each color channel i.

## Slide 99: Same level noise perceived differently for RGB
2)
1)
R | G | B | PSNR | SSIM | Angle
0.1 | 0.1 | 0.8 | 38.9 | 0.93 | 0.11
0.1 | 0.8 | 0.1 | 38.8 | 0.94 | 0.25
2)
1)
Noise reduction metrics for the images

## Slide 100: Collected dataset
Dataset:
72 generated images
6 HSI images
3 noise levels
MOS have been collected for each image
Which image has less noise?
1) Left 2) Right 3) Same

## Slide 101: Basic dataset
MOS: 7,5
MOS: 4,5
PSNR = 37.0
SSIM = 0.89

## Slide 102: Suggested solution
The architecture of the neural network that provides high correlation with MOS
Color metrics: CIEDE2000 in color space CIELAB, L2 in CIELUV, angle error in ProLab
Add color metrics

## Slide 103: Results on the collected dataset
Metrics used for training | SROCC
PSNR, SSIM | 0,5467
PSNR, SSIM, color difference metrics | 0,8541
PSNR, SSIM, HaarPsi, MDSI, GMSD, MS-SSIM | 0,8205
PSNR, SSIM, HaarPsi, MDSI, GMSD, MS-SSIM, color difference metrics | 0,9059
Correlation with MOS is higher for linear regression model, trained
with the use of color difference metrics.
Linear regression

## Slide 104: Results on the collected dataset
The distance to the maximum of the correlation coefficient with MOS was reduced by 30.7% relative to the results obtained without using color difference metrics.
Neural network metric
Metrics used for training | TOP-1 SROCC | TOP-5 SROCC
PSNR, SSIM, HaarPsi, MDSI, GMSD, MS-SSIM, color difference metrics | 0,9640 | 0,9602
PSNR, SSIM, HaarPsi, MDSI, GMSD, MS-SSIM | 0,9474 | 0,9237

## Slide 105
Mauricio Delbracio, Damien Kelly, Michael S. Brown, Peyman Milanfar — Mobile Computational Photography: A Tour

## Slide 106: Эпсилон-фотография
Есть большая разница между тем, что вы видите в режиме видоискателя и в фото-галерее после сохранения изображения
Фотографии сохраняются в кольцевой буфер, дальше выбирается опорное изображение, ближайшее к моменту нажатия.

## Slide 107: Определение экспозиции
Два критических фактора в этом процессе – правильное экспонирование отснятого кадра для обеспечения адекватного захвата света с минимальным размытием движения и точное выравнивание движения между кадрами
Первая задача: правильно определить последовательность экспозиций, факторы:
движение сцены
тряска рук
изменение яркостей сцены

## Slide 109: Выравнивание изображений
Выравнивание изображений происходит двумя способами и это сильно зависит от вычислительного бюджета:
используя информацию с гироскопов
используя алгоритмы оптической стабилизации изображений
Особенно остро данная проблема стоит для онлайн рендеринга видеопоследовательностей в условиях плохого освещения!

## Slide 111: Совмещение изображений
Для статичных сцен усреднение изображений с учетом ISO позволяет подавлять шум пропорционально квадратному корню от числа изображений
HDR+ (google)
выбрать заведомо меньше ISO
обрабатывать RAW изображение
попиксельно в частотной области опорный и следующий кадры используются для интерполяции и последующего объединения

## Slide 112: Что ещё?
Семантическая вычислительная фотография (цифровой Боке, улучшенная цветопередача лиц)
Съемка в ночном режиме и цветоразличение
Нейросетевые end-to-end решения
Вычислительная оптика
Измерительные приборы (удалённая медицина, пищевая промышленность, оценка цветовых характеристик)

## Slide 113: Что почитать
Научно-популярную статью о вычислительной фотографии: https://vas3k.ru/blog/computational_photography/?ref=vc.ru
Методичку коллег из Канады и Гугла по состоянию вычислительной фотографии на момент 21 года: https://arxiv.org/pdf/2102.09000.pdf

## Slide 114
Спасибо за внимание!
e.i.ershov@gmail.com
ershov@iitp.ru
tg: @eershoff